计算机网络第三次实验报告
5090209351 杜溪
1. 用户需求关键项
    管理部、人事部、财务部、生产部、销售部、工厂六个部门
    1号楼1层：生产部5人； 销售部6人； 工厂 5人
    1号楼2层：管理部4人、 财务部3人
    2号楼1层：生产部4人； 销售部4人； 工厂6人
    2号楼2层：人事部3人； 财务部3人
    同一部门人员之间的计算机可以相互访问，不同部门之间的计算机不可以相互访问。公司的局域网通过一台路由器与外部的internet相连。
2. 设计原则
  使用 VLAN，以端口划分的方式将计算机归入不同vlan。每个部门对应一个vlan。每个楼层一台二层交换机，连接该层的计算机。
  每栋楼一台三层交换机，连接该楼的二层交换机。
  在三层交换机上配置 ACL禁止各部门间通信。
3. 具体设计方案
  (1) 设备清单
          AR28-31	* 1
        1. S3500	* 2
          S2403-H	* 4
          PC	不定（通过修改IP和连接方式模拟多台计算机）
  (2) 网络拓扑结构
  （A = AR28-31， S3 = S3500， S2 = S2403-H）
  A
  |
  S3(1)-----------------------------------S3(2)
  |	|
  |-------------| |--------------|
  S2(1-1) S2(1-2) S2(2-1) S2(2-2)
  | | | |
  PC PC PC PC
  (3) VLAN的设计
部门	VLAN号	IP地址	网关地址
管理部	101	172.17.21.1-253	172.17.21.254
人事部	102	172.17.22.1-253	172.17.22.254
财务部	103	172.17.23.1-253	172.17.23.254
生产部	104	172.17.24.1-253	172.17.24.254
销售部	105	172.17.25.1-253	172.17.25.254
工厂	106	172.17.26.1-253	172.17.26.254

(4) 交换机端口的划分方法
101：二层交换机 1-2的端口 1-4
102：二层交换机 2-2的端口 1-3
103：二层交换机 1-2的端口 5-7,二层交换机 2-2的端口5-7
104：二层交换机 1-1的端口 1-5,二层交换机 2-1的端口 1-4
105：二层交换机 1-1的端口 7-12二层交换机 2-1的端口 7-10
106：二层交换机 1-1的端口 13-17二层交换机 2-1的端口 13-18
(5) IP地址分配方法
1号楼 1层：生产部172.17.24.1-5 销售部172.17.25.1-6 工厂172.17.26.1-5
2层：管理部172.17.21.11-14 财务部172.17.23.11-13
2号楼 1层：生产部172.17.24.21-24 销售部172.17.25.21-24 工厂172.17.26.21-26
2层：人事部172.17.22.31-33 财务部172.17.23.31-33
(6) 部门间互访控制方法
在acl中对每一对部门设置两网段间不可互相访问。
(7) 所选择的路由协议及设置方法。
OSPF。在与路由器相连的S3500 上:
system-view
ospf
area 0
network 172.17.21.0 0.0.0.255
network 172.17.22.0 0.0.0.255
network 172.17.23.0 0.0.0.255
network 172.17.24.0 0.0.0.255
network 172.17.25.0 0.0.0.255
network 172.17.26.0 0.0.0.255
quit
1. 网络设备相关参数设置过程及具体设置内容
  在与路由器相连的S3500上，对第A个部门（A= 1,2,3,4,5,6 )
  system-view
  vlan 10A
  quit
  interface vlan-interface 10A
  port link-type access
  ip address 172.17.2A.254 255.255.255.0
  quit
  该S3500上对任意两个部门(A,B)
  ( A = 1,2,3,4,5,6 B = 1,2,3,4,5,6 A!=B X 从1开始递增 )
  acl number 3001
  rule X deny ip source 172.17.2A.0 0.0.0.255 destination 172.17.2B.0 0.0.0.255
  quit
  packet-filter ip-group 3001 rule X
  该S3500上配置OSPF
  system-view
  ospf
  area 0
  network 172.17.21.0 0.0.0.255
  network 172.17.22.0 0.0.0.255
  network 172.17.23.0 0.0.0.255
  network 172.17.24.0 0.0.0.255
  network 172.17.25.0 0.0.0.255
  network 172.17.26.0 0.0.0.255
  quit
  在四台S2403-H上，分别对每个vlan 10A对应的每个端口B
  vlan 10A
  quit
  interface ethernet0/B
  port link-type access
  port access vlan 10A
  quit
  在两台S3500上对所有连接其他交换机的端口A
  interface ethernet0/A
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan all
  quit
2. 网络测试方法及测试结果
  在启用acl前测试对每一个部门，将一台计算机设定为属于一个部门的IP并依次连接到各S2400上对应部门vlan和其他部门vlan的端口上并ping各部门的网关，只在本部门vlan的端口上可以ping通。两台计算机设置为属于同一部门并正确连接,互相可以ping通。设置为不同部门并正确连接仍可ping通。设置acl后设置为同一部门的计算机互相可以ping通，不同部门的计算机互相不能ping通。设置OSPF前ping路由器不通，设置后ping通路由器。
3. 对计算机网络课程实验的体会及意见建议
        各位老师和助教对待实验都很认真负责。建议找到能够用脚本对交换机进行设置的办法（我试过对telnet重定向输入文件失败了），这样可以让同学更快地尝试更多不同的情况。